Anleitung zur Videosprechstunde
Die Übertragung ist garantiert sicher. 
Das Programm ist von der Kassenärztl. Vereinigung zertifiziert.
Es ist kostenlos für Sie, außer den normalen Kosten für die Internetverbindung.

Voraussetzungen:
Sie brauchen einen PC/Laptop/Tablet/Handy mit Mikrofon und Kamera und Internet. Bitte bedenken Sie: PCs haben oft keine Kamera oder Mikrofon 
Sie brauchen keine zusätzliche Software.

Vorbereitungen:
Sie melden sich bei uns per Email oder telefonisch
Sie bekommen von uns per Email einen Termin und einen Link für die Videosprechstunde. 
Sie schicken uns die unterschriebene Einverständniserklärung zurück

Unbedingt: 
Testen Sie schon vor dem Termin der Videosprechstunde die Verbindung wie folgt:

1. Sie klicken auf den Link in Ihrer Email. Das Pogramm startet automatisch.
    Benutzen Sie bitte nicht EDGE oder IE von Microsoft

2. Wenn Sie gefragt werden erteilen sie die Berechtigung für Mikrofon und Kamera.
          wenn Fehlermeldungen auftreten wie  
          "Leider konnte keine Kamera/Mikrofon gefunden werden" :  
          - >  Programm beenden , Fehler beheben und wieder bei 1) anfangen. 
3. Klicken Sie "Raum betreten" .
4. wenn jetzt "Bitte warten" erscheint funktioniert alles und der Test ist beendet.
5. Sie können das Programm beenden und warten, bis wir Sie am Termin telefonisch kontaktieren.

Wenn wir Sie am Termin anrufen bitte nicht das gleiche Gerät benutzen, auf dem die Videosprechstunde ablaufen soll